## Slide 1
170 lat kolei w Krakowie
Trochę historii: Jak to było?
Zebrał i opracował:
Jerzy Hydzik

## Slide 2
Żaden inny wynalazek XIX wieku nie miał tak ogromnego wpływu na społeczeństwo jak kolej. To dzięki niej ogromne dystanse, na które wcześniej trzeba było liczyć kilka dni podróży, można było pokonać w kilka godzin. Zawrotna szybkość, kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, z jaką pędziły pierwsze pociągi budziła obawę o jej wpływ na środowisko i organizm podróżujących pasażerów. Z drugiej jednak strony kolej otwierała zupełnie nowe możliwości handlu, rozwoju przemysłu oraz zmniejszała trudy podróżowania.
Idea stosowania torowisk była znana od bardzo dawna. Już w starożytności stosowano wyżłobienia - koleiny w kamiennym bruku ułatwiające prowadzenie się wozów. Od XV wieku w kopalniach niemieckich i angielskich układano drewniane belki po których wyładowane urobkiem wozy łatwiej było przepychać niż po grząskim gruncie. Drewniane belki zastępowano stopniowo metalowymi. Na przełomie XVIII i XIX pojawiły się pierwsze torowiska budowane na użytek lokalnego przemysłu - kopalni hut i innych zakładów, często łącząc je ze sobą w małe sieci przemysłowe.

## Slide 3
Do momentu powstania pierwszych kolei dyliżans był najszybszym środkiem transportu. Zmiana koni i szybkie „pocztowe” powozy jadące z przeciętną prędkością 11,3 km/h znacznie skracały czas podróży.

## Slide 4
Niełatwo jest dziś wyobrazić sobie, że jeszcze w XVIII wieku drogi europejskie to niebrukowane trakty o które nikt się nie troszczył. Droga była bezpańska. W lecie czy w zimie można nią było od biedy przejechać, ale w innych
porach roku trzeba było pojazdu zaprzężonego w sześć koni, by przebrnąć przez piaski czy błoto, w których koła grzęzły wyżej osi. Jeszcze trudniej było się przeprawić przez wodę lub bagna. Podróżni nieraz kilka dni musieli czekać na brzegu rzeki na nieco
lepsze warunki.

## Slide 6
Wagonik załadowany węglem zjeżdża siłą ciężkości do punktu przeznaczenia. Hamulcowy reguluje prędkość pojazdu siedząc na dźwigni prostego hamulca, a koń podąża z tyłu.
W Anglii w ten sposób rozwiązano problem rozwozu węgla z kopalni do mieszkających w pobliżu.

## Slide 7: Pojazd konny na szynach

## Slide 8: Dyliżans konny na szynach

## Slide 9
Narodziny kolei !!!

## Slide 10
Kiedy mówimy: kolej żelazna, nie zdajemy sobie sprawy, że stopiliśmy w jeden termin dwa od siebie niezależne pojęcia techniczne: tor i trakcję parową.
A przecież jeszcze przed stu dziewięćdziesięciu laty problemy te rozwiązywane były zupełnie oddzielnie.
Chronologicznie biorąc, tor jest o wiele starszy. Pierwsze tory spotykamy już pod koniec XV wieku w kopalniach srebra na terenie Niemiec. Były to zwykłe drewniane beleczki układane równolegle do siebie na również drewnianych poprzeczkach. Po takich prymitywnych torach przesuwano ręcznie lub też przeciągano końmi wózki kopalniane napełniane urobkiem.
Rozwiązanie to szybko przyjęło się bo naprzód koło poruszało się po desce, a potem w miarę jak rozwijało się hutnictwo po stalowym płaskowniku, który z czasem zaczęto profilować na kształt korytka.

## Slide 11
XVII wieczne próby górników z Lebertahl wzmocnienia nawierzchni drogowej
Bardzo szybko przekonano się, że prymitywne drewniane szyny nie nadają się do intensywniejszego ruchu. Drewno zwłaszcza na łukach zużywało się bardzo szybko, a stały odstęp obu beleczek był trudny do utrzymania. Zasadnicze zmiany konstrukcyjne zostały wprowadzone dopiero w końcu XVIII wieku.
Kryzys w Anglii spowodował, że chwilowo zastąpiono drewniane szyny żeliwnymi beleczkami. Żeliwne beleczki o długości 150 cm, wysokości 4 cm, szerokości 10 cm, okazały się bardzo praktyczne i wytrzymałe. Po ustąpieniu kryzysu nikt już nie myślał o demontażu wybudowanego toru.
W 1776 roku Benjamin Carr ulepszył przekrój żeliwnych płytek, zaopatrując je po jednej stronie w wysokie obrzeża, co umożliwiło oparcie ich na podporach z płaskich kamieni lub na drewnianych poprzecznicach
Ponieważ tor układano w poziomie zwykłej drogi, ulegał on łatwo wszelakim zanieczyszczeniom. Aby tego uniknąć i zmniejszyć opór toczenia się pojazdów, zaczęto stosować w 1789 roku skonstruowane przez Jesoppa szyny bez obrzeża o wysokim przekroju, obrzeże zaś niezbędne do utrzymania wozu na szynach, wyrabiano na obręczach kół.

## Slide 12
Szyna Jesoppa miała długość 92 cm, a w przekroju poprzecznym przypominała przekrój grzyba. Wykonana była z żeliwa i składała się już z główki i wyraźnie wykształconej szyjki. Na końcach znajdowały się „uszy”, za pomocą których przytwierdzano ją do podpór drewnianych. Było to szalenie niewygodne, bo „uszy” te łatwo się odłamywały, dlatego odrzucono je, a szyny zaczęto osadzać na żeliwnych siodełkach układanych na drewnianych lub kamiennych podporach.

## Slide 15
W roku 1805 zaczęto stosować do wyrobu szyn zamiast żeliwa stal kutą.
Wózki o których była mowa na wstępie cały czas były „napędzane” siłą mięśni zwierząt pociągowych jakimi były konie. Poruszające się po takim torze koła powodowały istnienie dużo mniejszych oporów toczenia, przynosiły znaczną ulgę w trudach pracy pod ziemią i nie tylko, a jednocześnie zwiększało znacznie możliwości przewozowe, co w miejscach gdzie przemieszczano duże ilości ładunków do dziś jest bardzo ważne.
Jeszcze przed jej wprowadzeniem, w XVIII i XIX wieku opracowano różne rodzaje szyn. W 1767 roku Reynolds ułożył szyny żeliwne o zarysie U-kształtnym na podkładzie drewnianym. W następnym okresie Curr opracował szynę o zarysie litery L, a Jessop w 1781 roku zastosował szynę o zarysie litery T.
Szyna Reynoldsa zwana też szyną siodłową

## Slide 16
W innym kierunku postępował rozwój szyny Jesoppa w Europie. Ponieważ wyrób szyn o zmiennym przekroju poprzecznym był utrudniony, Robert Stephenson (syn Jerzego) zastosował w 1838 roku szynę o przekroju symetrycznym, składającą się z dwóch jednakowych główek połączonych szyjką
Taka szyna była osadzona w siodełkach z żeliwa, układanych na poprzecznych podporach. Osadzone w siodełkach szyny zaciskano za pomocą drewnianego a potem stalowego klina wykonanego z blachy.

## Slide 17
Przez ukształtowanie dolnej główki Stephenson uzyskał wzmocnienie przekroju szyny i zwiększenie trwałości osadzenia w siodełku.
Symetryczny kształt przekroju szyny miał umożliwiać obracanie szyny po zużyciu górnej główki, co jednak okazało, się bardzo niepraktyczne, gdyż zużyta w siodełku główka, obrócona do góry, powodowała niespokojną jazdę. Z tego powodu stosowane obecnie szyny Stephensona mają przekrój niesymetryczny, ze stopką o mniejszych wymiarach, a myśl obracania szyny została zarzucona.
W 1820 roku Birkenshaw wynalazł sposób walcowania szyn. Szyny walcowane o przekroju w kształcie grzyba miały 15 stóp długości (około 5 m). W ten sposób stopniowo doskonalił się i powstawał kształt szyny kolejowej podobnej do tej jaką do dziś stosujemy.
W 1832 roku nijaki Stevens ze Stanów Zjednoczonych zastosował na dolnej krawędzi szyjki szyny Jesoppa płaską stopkę, umożliwiającą bezpośrednie przytwierdzenie jej do podpór. Prostota ustroju toru i łatwość przytwierdzenia takiej szyny do podpór była przyczyną, że szyna Stevensa znalazła w Ameryce powszechne zastosowanie.

## Slide 18
Jak większość wynalazków, silnik parowy i kolej nie pojawiły się z dnia na dzień i jak każdy sukces miały wielu ojców, często słabo albo wcale nam nieznanych. Na postęp techniczny złożyło się cały szereg czynników, różnorakie eksperymenty i odkrycia, starożytna wiedza i odpowiednie uwarunkowania historyczne i gospodarcze.
I tu muszę wrócić do roku 1700, z początkiem którego Thomas Newcomen, wykorzystując studia francuskiego badacza Denisa Papina na temat przemiany energii pary wodnej w pracę mechaniczną, zbudował pierwszy prawdziwy silnik parowy, składający się z kotła, cylindra i wahacza. Para wytwarzana w kotle podnosiła tłok umieszczony w cylindrze, zaś ten, schłodzony rozpyloną wodą, którą zresztą właśnie wypompował, opadał do poprzedniej pozycji, wprawiając wahacz w ruch.
Ta prosta maszyna znalazła natychmiast zastosowanie przy wypompowywaniu wody w górnictwie i jej popularność spowodowała szerokie jej zastosowanie.
W 1765 roku nijaki J. Watt zaczął ją ulepszać, aż wreszcie udało mu się skonstruować maszynę znacznie oszczędniejszą i wydajniejsza, która przy tej samej ilości paliwa wytarzała czterokrotnie więcej energii.
W kilka lat później ten typ szyny wprowadził w Anglii Vignoles, od którego nazwiska szyna ta otrzymała nazwę szyny Vignoles’a. W ten sposób szyna Vignoles’a zdobyła resztę Europy i panuje do dziś niepodzielnie.

## Slide 20
Na rysunku przedstawiono jeden z pierwszych projektów Watta przedstawiający plan parowego pojazdu drogowego z 1751 roku.
Mimo to pojazd ten nigdy nie został zbudowany, natomiast pęd ludzkości by nieożywione przedmioty poruszały się samoistnie spełniony został po raz pierwszy przez Nicolasa Cugnot, który w 1769 zbudował działający „pojazd drogowy”, uznany w owym czasie za cud techniki.

## Slide 21
Przeznaczony był do transportu dział. Miał jednak wiele wad. Po pierwsze nie miał paleniska, co około 15 minut trzeba się było zatrzymywać nad ogniskiem, aby wytworzyć odpowiednią ilość pary. Ogromnie ciężki przód znacznie utrudniał możliwości manewru.
Niezdarna machina, obsługiwana przez 4-ch ludzi, poruszająca się z szybkością 3 km/h i mogła pracować tylko 15 minut, po tym okresie trzeba było kocioł napełniać wodą i czekać na parę

## Slide 22
Jak już wspomniano, pojazdem trudno było kierować i szybko uległ awarii rozbijając ścianę ceglaną, czyli uległ pierwszemu na świecie wypadkowi drogowemu, ale tym samym awaria ta rozwiała nadzieję na sławę, na którą ów kapitan armii francuskiej – wynalazca różnych rodzajów broni bardzo liczył. Zastosowanie silnika parowego do napędu pojazdów mechanicznych stanowiło punkt zwrotny na drodze do skonstruowania pierwszych lokomotyw.
Pierwszy samobieżny pojazd lądowy powstał w Ameryce. Była ta amfibia zbudowana w 1804 r. Przez kowala i szkutnika Olivera Evansa. Toczyła się po szynach za pomocą własnego napędu parowego. Nad wodą zdejmowano koła i amfibia płynęła o wodzie. W owym czasie nie do końca rozwiązano problem zmiany kierunku.

## Slide 23
Pomimo tego drobnego potknięcia sukces tego wynalazku był niezaprzeczalny. Już parę miesięcy po otwarciu pierwszej publicznej kolei konnej Walijczyk Richard Trevithik zaprezentował światu 22 lutego 1804 roku pociąg ciągnięty przez skonstruowany przez siebie parowóz.

## Slide 24
Zanim jednak jego pojazd znalazł się na szynach w styczniu 1802 roku opatentował wysokoprężny silnik parowy, a następnie przy udziale wytwórni parowozów Wiliama Feltona zbudował lokomotywę drogową, którą wiosną 1803 roku demonstrował na ulicach Londynu.
Pojazd ten funkcjonował znakomicie i rozwijał prędkość około 12 km/h. Ponieważ jednak płoszył konie, nie wzbudził większego zainteresowania i został zbojkotowany przez opinię publiczną.

## Slide 25
W wyniku wojen napoleońskich ogromnie podrożała pasza dla koni, „żelazne rumaki” konsumujące węgiel stały się opłacalne, zwłaszcza dla kopalń.
W 1813 roku Wilam Hedley i Christofer Blackett wspólnie skonstruowali dla Wylam Colliery Railway lokomotywę, która przeszła do historii dzięki przezwisku nadanemu jej przez górników – „Puffing Billy” („Sapiący Billy”), wywodzącego się od obłoków dymu i pary wydobywających się przy każdym cyklu tłoka.

## Slide 26
Przejdźmy w końcu do George’a Stephensona, któremu tak powszechnie przypisuje się wynalazek lokomotywy parowej, że tylko on zbiera laury za dokonanie tego jak by nie było nadzwyczajnego odkrycia.
George Stephenson pochodził z niższych warstw społecznych, pisać i czytać uczył się w szkole wieczorowej jako osiemnastolatek. Wcześnie zaczął zdradzać zamiłowanie do mechaniki i w wieku 20 lat został kowalem w kopalni Newcastle, pracując także dorywczo, aby dorobić do skromnej pensji. W kopalni, w której pracował, stała nieczynna pompa z silnikiem Newcomena. Zaledwie pięciu dni potrzebował młody mechanik, żeby ponownie ją uruchomić. Spotkanie z tą maszyną wywarło na nim tak wielki wpływ, że niebawem, stał się najbardziej zdolnym konstruktorem lokomotyw.
Po „Blücherze” powstały bardziej doskonałe konstrukcje. Wszystkie służyły pracom w górnictwie, dopóki Edward Pease, właściciel kopalni, nie uzyskał od rządu zgody na modernizację kolei konnej z Darlington do Stockton-on-Tees i przystosowanie jej do potrzeb nowego rodzaju transportu. Założona do realizacji tego przedsięwzięcia spółka zbierała fundusze wśród miejscowej ludności, a George’a Stephensona wyznaczono na kierownika technicznego operacji.
27 września 1825 roku tłum zaciekawionych mieszkańców był świadkiem odjazdu pierwszego pociągu, który ze względów bezpieczeństwa był poprzedzany przez jeźdźca. Skład był ciągnięty przez parowóz konstrukcji Stephensona, zbudowany specjalnie na potrzeby tej linii, a nazywany po prostu „Locomotion”.
Lokomotywa ta miała masę 8 ton, miała osie o układzie 0-2-0. Silnik miał dwa wewnętrzne cylindry o wymiarach 24cm na 61cm i ciśnieniu w kotle rzędu 3,4 atm. Cylindry wciąż ustawione były pionowo, a kocioł nie miał jeszcze kształtu walca.

## Slide 28
Był to już protoplasta nowego rodu jak się potem okazało. W czasie tej podróży lokomotywę prowadził sam wynalazca. Osiągała ona średnio 9 km/h, ciągnąc za sobą 33 małe wagoniki pełne węgla i mąki, a także paręset osób, które z entuzjazmem wdrapały się na jadący pociąg. Według ówczesnych doniesień, pociąg miał masę prawie 100 ton i jechał z maksymalną prędkością 24 km/h.

## Slide 29
W tym czasie powstało jeszcze wiele ciekawych a nawet dziwnych rozwiązań.
Mnożą się dziesiątki mniej lub więcej niefortunnych pomysłów do walki z urojonym brakiem przyczepności.

## Slide 30
W 1812 r. Blenskinsop (Anglik) wprowadza trzecią „karbowaną” (zębatą) szynę i zaopatruje lokomotywę w dodatkowe koło zębate.

## Slide 31: „Niezrównana” Hacwortha

## Slide 33
By sprawdzić sprawność nowych lokomotyw, w 1829 roku zorganizowano sławny wyścig Rainhill Trials, z nagrodą główną 500 funtów szterlingów. Zawody te były również pierwszymi publicznym targami dostawców sprzętu kolejowego. Do zawodów dopuszczono tylko te maszyny które: osiągały prędkość co najmniej 16 km/h, ciągnęły skład o masie 20 ton i miały masę nie większą niż 6 ton.
Rywalizacja ta odbyła się 6 października 1829 roku w Rainhill, odległym od Manchester o 7 km, a udział w niej wzięło: trzy lokomotywy parowe i jedna konna.
George Stephenson zaprojektował skonstruowany pod kierownictwem syna Roberta i zgłosił najnowszy wynalazek „Rocket” („Rakieta”), John Braitwaite wystąpił z „Novelty” („Nowina”, „Nowość”), a Timoty Hacworth z „Niezrównaną” („Sans Pareil”).

## Slide 34
„Nowość”, „Novelty” Johna Braitwaita

## Slide 35
„Perceverance” („Wytrwałość”) Thimoty Burstala

## Slide 36
Thimoty Burstall wystartował z „Wytrwałością”, („Perceverance”), a Thomas Shaw Brandreth uzupełnił skład uczestników z niezwykłą konstrukcją o nazwie „Cykloped” napędzaną przez dwa konie biegnące po czymś w rodzaju pasa transmisyjnego.

## Slide 37
„Cycloped” i „Wytrwałość”, („ Perseverance”) nie osiągnęły wymaganej prędkości i odpadły.
„Niezrównana”, („Sans Pareil”) przekraczała dopuszczalną masę i też odpadła.
Do konkursu przystąpiła „Nowina” („Novelty”) i ”Rakieta” („Rocket”).
Ta ostatnia chociaż okazała się wolniejsza od konkurentki, wygrała rywalizację dzięki większej niezawodności.
I w ten sposób „Rakieta” („Rocket”) stała się prawdziwą protoplastką wszystkich późniejszych rozwiązań. Stało się tak, dlatego że Stephensonowie zastosowali po raz pierwszy kluczowe rozwiązania: kocioł płomieniówkowy w kształcie walca, wymuszony ciąg uruchamiany przez wydechy pary oraz przeniesienie pracy pary do cylindrów za pomocą systemu mimośrodowego.
Problemem w dalszym ciągu były szyny. Były kruche, ciągle pękały, a ich sposób przymocowania do podłoża ciągle był nietrwały.

## Slide 38
Tramwaj parowy Le Raincy - Montfermeil, 1868 r.

## Slide 39: Pierwszy pociąg w Anglii 27 X 1825
Podsumujmy:

## Slide 41
PIERWSZA LINIA KOLEJOWA W EUROPIE
Pierwszą linią kolejową na terenie Europy (poza Anglią) w dzisiejszym znaczeniu tego słowa, to znaczy wyłącznie z trakcją parową, był 6-kilometrowy odcinek Norymberga-Fürth w Bawarii, uruchomiony uroczyście w 1835 roku. Parowóz prowadził angielski maszynista we fraku, w cylindrze i białych rękawiczkach, w otwartych wagonikach zajął miejsce król bawarski Ludwik ze swoim dworem, orkiestra odegrała hymn państwowy, a wzdłuż całej trasy tłumy okolicznych mieszkańców podziwiły nową królewską rozrywką.
a
Uroczyste otwarcie kolei z Norymbergi do Fürth w Bawarii w 1835roku

## Slide 42
Tak więc Ludwik Bawarski zezwolił na budowę linii Norymberga-Fürth w 1835 roku.
Fryderyk Wilhelm, król pruski, na połączenie Berlina z Poczdamem w1838 roku
Mikołaj I, car rosyjski, na uruchomienie kolei na trasie Petersburg –Carskie -Sioło w 1838r.
a cesarz austriacki Ferdynand na odcinku Wiedeń- Brünn w 1839 roku.
W tych warunkach uruchomienie pierwszych dróg żelaznych miało wszędzie charakter dworskich uroczystości.
Prasa pod tytułem „OTWARCIE KOLEI” podawała nie dane techniczne, a spis książąt i dostojników, którzy odważnie narażali swoje życie.
Już pierwsze miesiące eksploatacji uruchomionych linii kolejowych wykazały, że frekwencja pasażerów i przewozy towarów wielokrotnie przewyższają wszelkie przewidywania.
Dochody prywatnych przedsiębiorstw zarządzającymi tymi liniami, z reguły spółek akcyjnych, dają do 20% dywidendy rocznej.
W całej Europie tworzą się towarzystwa budowy kolei.
W Europie – poza Anglią - nikt nie umie jednak jeszcze produkować ani szyn, ani tym bardziej lokomotyw, głównym dostawcą jest przemysł angielski.

## Slide 43
W 1842 roku oddano do użytku odcinek Kolei Górnośląskiej z Wrocławia do Oławy, stanowiący fragment budowanej z Górnego Śląska do Berlina magistrali.
W Austrii w 1838 roku oddano pierwszy odcinek Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda wiodący z Floridsdorf pod Wiedniem do Wagram. Zakładano że w ciągu 10 lat kolej ta poprzez Brno i Bogumin, dotrze do Oświęcimia i Bochni (z pominięciem Krakowa, który do Austrii wówczas nie należał).
W 1834 roku w podległym Rosji Królestwie Polskim powstał pomysł budowy linii kolejowej łączącej Warszawę przez Grodzisk Mazowiecki, Skierniewice, Koluszki, Piotrków Trybunalski, Częstochowę i Ząbkowice z Zagłębiem Dąbrowskim a dalej prowadzącej do Mysłowic za granicą pruską
A co w Polsce?
Nie wyjaśniono ostatecznie, kto pierwszy wystąpił z koncepcją budowy pierwszej kolei żelaznej w Polsce.
Z dokumentów znalezionych w archiwum po Banku Polskim wynika, że Steinkellerowi przepisuje się całą niemal zasługę powstania u nas drogi żelaznej .

## Slide 44
Wybrana została 307 km trasa, linii kolejowej – nazwana później warszawsko-wiedeńską prowadząca z: Warszawy poprzez Skierniewice (z odgałęzieniem do Łowicza), Koluszki, Piotrków, Częstochowę, Dąbrowę Górniczą, Maczki.

## Slide 46
Wagon osobowy z ok. 1845 roku

## Slide 47
A w Krakowie?
Senat Wolnego Miasta Krakowa postanowił nie pozostawiać Krakowa na uboczu budowanej właśnie sieci kolejowej, i w 1844 r. postanowił o budowie linii kolejowej Krakowsko-Górnośląskiej.
Odcinek o długości 65 km miał połączyć Kraków z Mysłowicami w Prusach, skąd kolej już wiodła dalej na zachód do Berlina.
Austriacy planowali budowę do Mysłowic odnogi swojej Kolei Północnej, zatem Kraków zyskałby połączenie ze stolicami obu państw - zaborców, oraz z Warszawą w Królestwie Polskim.
Prace budowlane rozpoczęto w 1845 roku od uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę dworca w Krakowie. Przeprowadzono też rozmowy z towarzystwem budowy kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, aby połączenie kolei zlokalizować nie w Prusach tylko w Rzeczpospolitej Krakowskiej.
Ustalenia były pomyślne - wyznaczono graniczną stację Granica (dziś Maczki), a stacją węzłową została Szczakowa.
Prace przy budowie kolei Krakowsko-Górnośląskiej przebiegały sprawnie. Niestety w 1846 roku w Krakowie wybuchło powstanie, po którego upadku Wolne Miasto Kraków przestało istnieć, a jego terytorium zostało przyłączone do Austrii. Zatem inauguracyjny przejazd pierwszego w Krakowie pociągu w 13 października 1847 roku miał miejsce już w zupełnie nowej sytuacji politycznej...

## Slide 48
W dniu 13 października 1847 roku z uderzeniem godziny wpół do dziewiątej odjechał w swoją podróż pierwszy pociąg w kierunku Mysłowic. Uroczystość ta miała miejsce na nowo wybudowanym dworcu kolejowym, była tym znaczniejsza, że odbyła się
w stolicy Wolnego, Niepodległego, ściśle neutralnego Królewskiego Miasta Krakowa.

## Slide 49
Dziękuję za uwagę